|  | Homogenizator OV 5 FIRMY VELP |
| --- | --- |

| >> | Homogenizator laboratoryjny o objętości próby do 8 l, z prędkością obrotową do 30 000 obrotów na minutę. Energooszczędny, szybki i prosty w użyciu |
| --- | --- |
| >> | APLIKACJE: Homogenizacja, mieszanie i rozdrabnianie - próbek zawierających tkanki i komórki zarówno roślinne jak i zwierzęce - produktów farmaceutycznych - kosmetyków - produktów spożywczych - ścieków |
| >> | zalety: Zestaw rozdrabniający (wałek + stator + rotor) ze stali nierdzewnej Możliwość stosowania różnych końcówek rozdrabniających |
| >> | DANE TECHNICZNE: |
| Materiał wykonania | tworzywo polimerowe |
| Moc | 500 W |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |
| Prędkość obrotowa | 10 000 – 30 000 obr/min. |
| Maksymalna objętość próbki (H2O) jako homogenizator | 8 l |
| Maksymalna objętość próbki (H2O) jako szybki mikser | 40 l |
| Maksymalna lepkość cieczy | 10 000 mPa x sek. |
| Wymiary (Sz x W x P) | 70 x 255 x 70 mm |
| Waga | 1,3 kg |
| Numer katalogowy: R20900010 | Homogenizator OV5 |

| >> | Wyposażenie niezbędne: |
| --- | --- |
| A00000045 Statyw z podstawą i łapą mocującą naczynie |  | A00001300 Podpora statywu |  | A00001301 Podwójny zacisk mocowany do statywu |  | A00000044 Łapa mocująca |  | A00000047 VS Wałek |

STATOR (opcje wyboru)

| A00000048 VS2C Stator grubo-tnący 20 mm |  | A00000049 VS2F Stator drobno-tnący 20 mm |  | A00000050 VS3C Stator grubo-tnący 30 mm |  | A00000051 VS3F Stator drobno-tnący 30 mm |  | A00000052 VS4C Stator grubo-tnący 40 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ROTOR (opcje wyboru)

| A00000053 VSR2 Rotor standardowy 20 mm |  | A00000054 VCR2 Rotor tnący 20 mm |  | A00000055 VMR2 Rotor mieszający 20 mm |  | A00000056 VER2 Rotor emulgujący 20 mm |  | A00000057 VSR3 Rotor standardowy 30 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A00000058 VCR3 Rotor tnący 30 mm |  | A00000059 VMR3 Rotor mieszający 30 mm |  | A00000060 VER3 Rotor emulgujący 30 mm |  |  |  |  |

| Model | Numer katalogowy | Zastosowanie | Funkcje | Objętość próbki (H2O ml) | Max. prędkość obwodowa rotora m/s | Ø rotor (ruchomy wirnik) (mm) | Ø stator (nieruchoma część zestawu rozdrabniającego) (mm) | Długość zestawu rozdrabniającego (mm) | min/max głębokość zanurzenia (mm) | Stopień rozdrobnienia (μm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zawiesina | emulsja |
| VSS2CSR2 | A00000026 | CE,PF,PC,Ś | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 |
| VSS2CCR2 | A00000027 | CT,PS,PT,M,Ś | B | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 |
| VSS2CMR2 | A00000028 | CE,PFL | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 |
| VSS2FER2 | A00000029 | CT,PF,Ś,PFL | C | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-50 | 1-10 |
| VSS2FCR2 | A00000031 | BT,CT,PS,PT,M,Ś | B | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-150 | 1-10 |
| VSS2FMR2 | A00000032 | CE,CT,PS,PK,PC,PFL | A | 10-5000 | 22,7 | 15 | 20 | 220 | 40/175 | 10-150 | 1-10 |
| VSS3CSR3 | A00000033 | CT,PS,PF,M,Ś | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS3CCR3 | A00000034 | CT,PS,PF,M,Ś | B | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS3CMR3 | A00000035 | CE,PFL | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS3CMR2 | A00000036 | CE,PS,Ś | D | 250-20000 | 34,9 | 15 | 30 | 220 | 40/175 | wysoka prędkość mieszania |
| VSS3FER3 | A00000037 | CT,PF,Ś,PFL | C | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS3FSR3 | A00000038 | CT,PF,Ś,PFL | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS3FMR3 | A00000040 | CE,PS,PK,PF,PT | A | 100-8000 | 34,9 | 23 | 30 | 220 | 40/175 | 5-25 | 1-5 |
| VSS4CMR3 | A00000041 | CE,PS,Ś | D | 1000-40000 | 34,9 | 23 | 40 | 220 | 40/175 | wysoka prędkość mieszania |
| VSS5CSR4 | A00000046 | BT,M | A | 0,2-50 | 6,3 | 4 | 5 | 128 | 10/160 | 10-50 | 1-10 |

Charakterystyka i możliwości zastosowania zestawów rozdrabniających

BT – Biotechnologia						PC – Przemysł petrochemiczny

CE – Przemysł ceramiczny					Ś –  Ścieki

CH – Przemysł chemiczny					PFL – Przemysł farb i lakierów

CT – przemysł celulozowy

PS – Przemysł spożywczy					Funkcje

PK – Przemysł kosmetyczny					A – zestaw rozdrabniający do ciał stałych/płynnych

PF – Przemysł farmaceutyczny				B – zestaw rozdrabniający z nożykami do próbek włóknistych

PT – Przemysł tytoniowy					C – zestaw rozdrabniający do emulsji

M –  Medycyna						D – wałek mieszający